## Slide 1
深度解读 环境问题
理解 溯源 缓解 共创

## Slide 2
环境问题有多严重

## Slide 3
环境问题
雾霾肆虐
水质恶化
2015北京雾霾天达半年
重污染天数超1个月
中国29城市水质报告
48%存在不合格情况
没有了 空气 和 水，我们还剩下些 什么

## Slide 4
环境问题
我们 应当 也 必须 做到
理解
溯源
缓解
站点地理分布
指标关联分析
超标事件检测
重点站点识别
工业污染排放
城市快速发展
居民活动加剧
环保意识淡泊
降雨改善空气
风和空气质量
普及环保观念
公众共创环保

## Slide 5
我们的努力

## Slide 6
系统框架
数据共创
数据表达
数据感知
数据治理
数据流
应用
原始
数据
交互
图表
信息
知识
数据去噪
公众参与的大气监测 气象徽章
空气
水质
溯源
缓解
空值处理
格式统一
对齐融合
聚合统计
时序分析
关联挖掘
异常识别

## Slide 7
初探 数据概览

## Slide 8
空气初探 站点
山东省 100 个空气监测站
江苏省 97 个空气监测站
空气监测站点集中分布在 部分重点城市
南京市
青岛市

## Slide 9
空气初探 数据
部分站点 12月12日至12月19日之间 数据缺失
江苏省 AQI 主要集中在 200以下，山东省AQI 整体更高

## Slide 10
水质初探 站点
全国共 143 个水质监测站
淮河(27) 松花江(27) 长江(22)
监测站点居多
淮河
松花江
长江

## Slide 11
水质初探 数据
水质数据中，PH值 最全、数据质量最好
PH值主要分布于 6.5～9.5，集中分布于 7.5～8.0
AQI－时间 二维密度图，AQI密度趋势可用于 异常检测

## Slide 12
溯源初探 企业
山东省 1193 家污染企业中，1110 家位于经纬度范围内
污染企业的经纬度信息 可能存在一定误差
潍坊市(128) 淄博市(102)
污染企业居多
潍坊市
淄博市

## Slide 13
溯源初探 项目
1193 家污染企业
6641 处监测站点
3322 个监测项目
大多数污染企业
监测站点数量 不超过10
监测项目数量 不超过6
说明相当数量的监测站点
处于闲置状态

## Slide 14
溯源初探 数据
总锌 总砷 总汞 总铅 总镍
所对应 监测项目
数量极少
山东省污染企业监测项目
历史数据中
仅 氨氮 和 化学需氧量
数据质量 较好
烟尘 二氧化硫 氮氧化物
对应 一定数量 监测项目
但历史数据 完全缺失

## Slide 15
缓解初探 雨
华中 华南 华东
气象监测站 分布更密集
华南 降雨更充沛
气象监测站遍布于
山东江苏 绝大多数城市
基于 站点地理统计
江苏省比山东省
降雨次数 更频繁
降雨量 更充沛

## Slide 16
缓解初探 雨
基于 时序整体水平
江苏省比山东省
降雨站点比例 更高
日均降雨量 更多
这些因素可能使得
江苏省 空气质量
整体优于 山东省

## Slide 17
缓解初探 风
风场格点数据 风力风向分布
扇形半径 表示风力大小，扇形颜色 表示风力区间
基于 站点地理统计
山东省 平均风力更小，多为 西北风
江苏省 平均风力更大，多为 东北风

## Slide 18
缓解初探 风
基于 时序整体水平
江苏山东多为
西北风 和 东北风
江苏省比山东省
整体风力 更强

## Slide 19
缓解初探 风-雨-空气
红色曲线 AQI
青色曲线 降雨量
蓝色区域 各方向风力
降雨 起风 都可以
改善空气质量
江苏省比山东省
整体风力 更强
降雨水平 更高
空气质量 更好

## Slide 20
再探 在线可视化

## Slide 21
在线可视化
使用极其丰富的 数据可视化 和 交互探索
展示 空气 水质 溯源 缓解
可视化网页
http://zhanghonglun.cn/picloud
可视化视频
空气质量和降雨动态关联
空气质量和风力风向动态关联

## Slide 22
共创环保 气象徽章

## Slide 23
共创环保
数据共创
数据表达
数据感知
数据治理
1 身为 普通大众，我们还能为公益环保 做些什么
2 我们不能要求工厂停业，更不能阻止 城市的发展
3 也做不到 呼风唤雨，改善我们的空气质量
4 但是我们应当更加 了解环保，更加主动地 参与环保
5 我们不仅是数据的 使用者，更是数据的 生产者
6 聚集 大众力量，一起为公益环保 数据共创
共创环保 气象徽章

## Slide 24
气象徽章
气象徽章
穿戴小件 气象大千
定制你的随身气象站
互联网 ＋ Mini气象站
众包
Crowdsourcing
共享
Shared
开放
Open
联系
Contact
数据众包
气象感知
天气预报
气象预警
温度 湿度 紫外 气压 PM2.5

## Slide 25
气象徽章
气象监测站缺点
气象徽章优点
成本昂贵
站点粒度粗
上传频率低
公众参与感弱
价格低，尺寸小
循环充电，节能环保
测量粒度细，上传频率高
公众参与感强
即使附近没有 官方监测站
我也可以为 公益环保 贡献一份 力量
官方数据
不全 的位置
由我来 监测
监测数据
出现了 异常
由我来 记录
自己身边
的 冷暖晴雨
由我来 关注
只要 积极参与，每个人都是 公益环保 的 代言人

## Slide 26
公益云图 共创环保
You for All All for You

## Slide 27
若愚
张宏伦
上海交通大学直博在读
可视化网页 http://zhanghonglun.cn/picloud
淘盘资料 http://yunpan.taobao.com/home/file.htm#/天池-公益云图
空气质量和降雨动态关联 空气质量和风力风向动态关联
可视化视频
项目代码 https://github.com/HonlanWork/public-interest-cloud
包括汇总高清可视化大图以及说明、可视化图片详情、解说视频